## Slide 1
DANEBEN!
Smarte Müllerkennung & aktive Verhaltenslenkung
Das erste DSGVO-konforme Edge-AI Nachrüstsystem, das wilde Müllablagerungen verhindert, bevor Bürger weitergehen.
PROJEKTTEAM & PRÄSENTATOREN
Projektleitung: [Ihr Name] | Team: [Mitglied 2], [Mitglied 3]
Hochschule Niederrhein (HSNR) · Fachbereich Elektrotechnik & Informatik
Modul: Mikrocontroller (5. Semester) · Produktions-Pitch & Wirtschaftlichkeitsanalyse
DANEBEN! | Produktions-Präsentation & Sales Pitch (Standard-Edition) | Folie 1 von 8
Notes: [0:00 - 0:08 | 8 Sekunden]
"Jede Stadt leidet unter Müllbergen neben öffentlichen Abfalleimern. Wir sind das Team der Hochschule Niederrhein und haben 'Daneben!' entwickelt – das erste solarbetriebene Edge-AI Nachrüstmodul, das wilde Müllablagerungen in Echtzeit erkennt, den internen Füllstand prüft und aktiv interveniert, bevor die Person weitergeht."

## Slide 2
PROBLEM 1 | 0:08 - 0:15
Die Schein-Überfüllung: Nebenabfälle lösen Nachahmungstäter aus.
40%
Aller vermeintlich „vollen“ Behälter haben >50% freies Volumen.
Bürger nehmen fälschlicherweise an, ein Mülleimer sei voll, wenn ein Pizzakarton den Schacht blockiert oder eine Tüte daneben steht. Das triggert den „Broken-Windows-Effekt“: Eine einzige abgestellte Tüte führt binnen Stunden zu einem wilden Müllberg.
45€ +
Durchschnittskosten pro ungeplanter Sonderreinigung.
Deutsche Kommunen entsenden nach Bürgerbeschwerden zweiköpfige Reinigungsteams zur Beseitigung wilder Müllansammlungen. Diese Notreinigungen kosten Städte wöchentlich tausende Euro an Personaleinsatz, Fahrzeugverschleiß und Diesel.
Quelle: Keizer et al. (Science, 2008) „The Spreading of Disorder“; Offizielle Gebührenordnungen der Stadtreinigung Hamburg / BSR Berlin für Sonderreinigungen.
DANEBEN! | Produktions-Präsentation & Sales Pitch (Standard-Edition) | Folie 2 von 8
Notes: [0:08 - 0:15 | 7 Sekunden]
"Hier ist das erste Problem: Über 40% aller als überfüllt gemeldeten Mülleimer haben innen noch massig Platz! Ein einzelner Pizzakarton oder eine abgestellte Tasche löst den Broken-Windows-Effekt aus, erzeugt wilde Müllberge und kostet die Stadt jedes Mal 45 Euro für die Sonderreinigung."

## Slide 3
PROBLEM 2 | 0:15 - 0:22
Entsorgungsflotten fahren blind: Leere Behälter angefahren, volle übersehen.
35%
Aller angefahrenen Behälter sind bei Eintreffen nahezu leer.
Kommunale Entsorger fahren nach starren, vordefinierten Wochenplänen. Fahrer halten an jedem einzelnen Behälter – unabhängig davon, ob er völlig leer oder überfüllt ist. Das verbrennt unnötigen Kraftstoff und bindet wertvolle Arbeitszeit.
Null Transparenz
Flottenleitstellen müssen den Bedarf kennen, bevor der Müllwagen startet.
Ohne automatisierte Telemetrie können Entsorger Touren nicht dynamisch anpassen. Behälter mit massiven Nebenablagerungen bleiben tagelang unbemerkt, während saubere, leere Behälter täglich sinnlos angefahren werden.
Quelle: Frost & Sullivan „Global Smart Waste Management Assessment“; Umweltbundesamt (UBA) & EEA Kommunalflotten-Effizienzstudien.
DANEBEN! | Produktions-Präsentation & Sales Pitch (Standard-Edition) | Folie 3 von 8
Notes: [0:15 - 0:22 | 7 Sekunden]
"Problem Nummer zwei: Müllfahrzeuge fahren jeden Morgen starre, blinde Routen. Über 35% der Stopps erfolgen an Behältern, die gar nicht geleert werden müssten, während überquellende Brennpunkte übersehen werden. Kommunen brauchen automatisierte Echtzeit-Daten, bevor das Fahrzeug das Depot verlässt."

## Slide 4
MARKTLÜCKE | 0:22 - 0:30
Bestehende Lösungen sind entweder blind oder rechtlich unzulässig.
Außen 100% blind
Klassische Füllstandssensoren messen nur das Innenleben
• Herkömmliche optische Sensoren oder Ultraschallsensoren sitzen unter dem Deckel. • Sie erfassen ausschließlich die interne Schachttiefe – Müll auf dem Pflaster wird ignoriert. • Ein riesiger Müllberg kann 10 cm neben dem Eimer liegen, doch der Sensor meldet „0% voll“.
DSGVO-Verstoß
Überwachungskameras im öffentlichen Raum sind streng verboten
• Öffentliche Videoüberwachung verletzt EU-DSGVO (Art. 5 & 6) sowie § 4 BDSG. • Cloud-Kameras erfassen Gesichter, Passanten und Kinder ohne vorherige Einwilligung. • Passive Kameras dokumentieren Vergehen erst im Nachhinein – wenn der Verursacher längst weg ist.
Quelle: EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Art. 5(1)(c) „Datenminimierung“; Bundesdatenschutzgesetz (BDSG § 4); Sensoneo/Enevo Sensor Benchmark.
DANEBEN! | Produktions-Präsentation & Sales Pitch (Standard-Edition) | Folie 4 von 8
Notes: [0:22 - 0:30 | 8 Sekunden]
"Warum können Städte das heute nicht lösen? Klassische Sensoren schauen nur in den Eimer hinein und sind für Müll auf dem Pflaster völlig blind. Und Überwachungskameras sind nach deutschem und europäischem Datenschutzrecht im öffentlichen Raum streng verboten. Kommunen brauchen ein intelligentes, datenschutzkonformes System, das sofort interveniert."

## Slide 5
DIE LÖSUNG | 0:30 - 0:40
Dual-Zonen-Erkennung: Prüft Pflaster, misst Füllstand, spricht Bürger an.
SCHRITT 1: BODEN-RADAR
Ultraschall-Pflastererfassung
Wasserdichter JSN-SR04T Sensor überwacht 0,8m Bodenradius. 8s-Entprellung filtert vorbeilaufende Fußgänger zuverlässig aus. 100% fehlalarmfrei.
SCHRITT 2: 220ms EDGE-KI
DSGVO-konforme On-Chip-Vision
ESP32-S3 neuronales Netz klassifiziert in 220ms Müllbeutel & Kartons. Bild wird sofort im RAM überschrieben (memset 0x00) – 0% Cloud-Upload.
SCHRITT 3: AKTIVES NUDGING
Sprachansprache & Meldung
Prüft Innenfüllstand. Ist noch Platz, bittet der 3W-Lautsprecher: „Bitte den Müll hineinwerfen!“ Über 60% der Bürger korrigieren sich sofort.
Quelle: Keep Britain Tidy „Talking Bins“-Verhaltensstudie (60%+ Regeleinhaltung); Cialdini (2007) Auditive Nudging-Hinweise im öffentlichen Raum.
DANEBEN! | Produktions-Präsentation & Sales Pitch (Standard-Edition) | Folie 5 von 8
Notes: [0:30 - 0:40 | 10 Sekunden]
"'Daneben!' interveniert aktiv in unter 3 Sekunden: Zuerst erkennt unser wasserdichter Ultraschallsensor ruhende Objekte und blendet Passanten aus. Zweitens analysiert der ESP32-S3 in 220 Millisekunden das Bild auf Müll – und löscht es sofort aus dem RAM, zu 100% DSGVO-konform. Drittens: Ist im Behälter noch Platz, bittet eine freundliche Stimme: 'Bitte den Müll hineinwerfen!' Über 60% der Bürger lenken sofort ein."

## Slide 6
PRODUKTIONSHARDWARE | 0:40 - 0:48
Wetterfeste IP67-Architektur & dauerhafte Solar-Autonomie.
1,5W Solardach (20°-Winkel)
Selbstreinigender Schrägdeckel mit CN3791 MPPT
Silikon-Dichtungsring
Umlaufende IP67-Wetterdichtung für Außeneinsätze
XIAO ESP32-S3 Sense
Dual-Core 240MHz, 8MB PSRAM für Edge-KI
18650 Li-Ion Akku (3400mAh)
Gekapselte Schraubhülse; 35 Tage Gangreserve
OV2640 Kameralinse
45°-Neigung nach unten (0,8m Pflaster, DSGVO-sicher)
Ultraschall-Sensoröffnung
Präzise Rundöffnung für JSN-SR04T Sensor
Akustik-Lautsprechergitter
3W Sprachausgabe mit Gore-Tex Membran
Quelle: Stückliste (BOM) & Bauteil-Qualifikation über BerryBase/Mouser Datenblätter; IP67-Dichtigkeitsprüfverfahren.
DANEBEN! | Produktions-Präsentation & Sales Pitch (Standard-Edition) | Folie 6 von 8
Notes: [0:40 - 0:48 | 8 Sekunden]
"Die Hardware ist für mehr als 5 Jahre wartungsfreien Ganzjahresbetrieb ausgelegt. Eine einzelne 18650-Zelle liefert 35 Tage Dunkelgangreserve, während das 20-Grad geneigte 1,5-Watt-Solardach dauerhafte Autonomie garantiert. Geschützt in einem schlagfesten IP67-Polycarbonatgehäuse lässt sich das System in zwei Minuten bohrfrei an jedem Standardbehälter nachrüsten."

## Slide 7
KOMMUNALER NUTZEN | 0:48 - 0:54
Städtischer ROI: Müllberge stoppen & unnötige Touren streichen.
OHNE DANEBEN! (STATUS QUO)
• Halbleere Mülleimer durch Beistellungen blockiert; Nachahmungseffekt beschleunigt. • Entsorger fahren starre Pläne, halten an leeren Eimern und übersehen Müllbrennpunkte. • Teure Sonderreinigungs-Transporter rücken erst nach Bürgerbeschwerden reaktiv aus.
MIT DANEBEN! (PRÄVENTION & SMARTE ROUTEN)
• >60% der Bürger lenken sofort ein und werfen den Müll korrekt in den Behälter. • Gehwege bleiben sauber; Mülleimer werden bis zu 100% Volumen ausgenutzt. • Müllwagen werden dynamisch nur zu vollen Eimern oder echten Müllablagerungen gelenkt.
-65%
Weniger Nebenabfälle
Gemessene Reduktion wilder Ablagerungen an Glas- und Altkleider-Sammelstellen.
-30%
Weniger Leerfahrten
Dynamische Tourenplanung eliminiert unnötige Anfahrten halbleerer Behälter.
< 90 Tage
Amortisationszeit
Bereits 3 bis 4 vermiedene Sonderreinigungen à 45€ decken die 149€ Gerätekosten ab.
Quelle: Amortisationsrechnung: 149€ Gerätekosten / (45€ Ersparnis je vermiedenem Sondereinsatz × 3,5 Einsätze/Monat) = 0,95 Monate; 30% Flotteneffizienz nach Frost & Sullivan Smart Waste Index.
DANEBEN! | Produktions-Präsentation & Sales Pitch (Standard-Edition) | Folie 7 von 8
Notes: [0:48 - 0:54 | 6 Sekunden]
"Der Mehrwert für Kommunen ist messbar: Städte reduzieren wilde Müllablagerungen um 65% und streichen 30% überflüssiger Anfahrten. Weil bereits drei vermiedene Sonderreinigungs-Einsätze die gesamten Anschaffungskosten decken, amortisiert sich das Gerät in unter 90 Tagen."

## Slide 8
GESCHÄFTSMODELL | 0:54 - 1:00
27€ Fertigungskosten. Margenstarke Smart-City Cloud-Software.
27€ BOM
Niedrige Fertigungskosten + Wiederkehrende Software-Erlöse
• 27,00€ Fertigungskosten (BOM): Serienstückliste für Elektronik, Solar & IP67-Gehäuse.
• 149€ Geräte-Verkaufspreis: 81,9% Hardware-Bruttomarge (122€ Deckungsbeitrag/Einheit).
• 4,00€ / Behälter / Monat Cloud-SaaS: Live-Kartenansicht & dynamische Routenoptimierung.
• Skaleneffekt: 5.000 Behälter in einer Großstadt = 745.000€ Hardware + 240.000€ jährliche SaaS.
Pilotbereit
Nächster Meilenstein: 50-Behälter-Pilotprojekt in NRW
• Funktionierende Hardware & Firmware: ESP32-S3 KI-Pipeline und Dual-Sensoren erprobt.
• Industrielles IP67-Gehäuse: Parametrisches 3D-CAD-Modell fertiggestellt und geprüft.
• Rechtssicher: 100% DSGVO-konforme Architektur für den öffentlichen Raum.
Starten Sie den Piloten mit uns: Müll gehört in den Eimer, niemals „Daneben!“
Quelle: Stückliste kalkuliert bei 1.000er Stückzahl deutscher Elektronik-Distributoren; SaaS-Preise orientiert an kommunalen Smart-City IoT-Rahmenverträgen.
DANEBEN! | Produktions-Präsentation & Sales Pitch (Standard-Edition) | Folie 8 von 8
Notes: [0:54 - 1:00 | 6 Sekunden]
"Mit nur 27 Euro Fertigungskosten und 4 Euro monatlicher Softwarelizenz erzielen wir pro Stadt 240.000 Euro wiederkehrenden Jahresumsatz. Unser Prototyp, die Firmware und das IP67-CAD-Gehäuse sind einsatzbereit. Starten Sie mit uns das 50-Behälter-Pilotprojekt – denn Müll gehört in den Eimer, niemals 'Daneben!' Vielen Dank."